## Slide 1
確 認 事 項 |  | ☑
１ | （作業計画の作成） ⇒ 様式例参照 伐木作業を行うときは、あらかじめ作業場所の地形、伐倒する立木の形状等を調査した上で作業計画を作成し、当該計画に基づいて作業を行っていますか？ | □
２ | （伐倒方法 ①） 胸高直径20㎝の伐木作業では受け口を作っていますか？ | □
３ | （伐倒方法 ②） ⇒ 裏面・図１参照 上記作業の場合、適当な深さの「追い口」と、適当な幅の「つる」を確保していますか？ | □
４ | （伐倒方法 ③） ⇒ 裏面・図２参照 伐木時は、伐倒木から樹高の２倍以内の範囲を伐倒者以外立入禁止としていますか？ | □
５ | （伐倒方法 ④） 偏心木や樹種等により裂け上がりが懸念される場合は、ロープ等を追い口の上部に巻きつけたり、又は熟練者により追いづる切りを行う等していますか？ | □
６ | （かかり木の処理 ①） かかり木を放置することなく、速やかに処理していますか？ やむを得ない事由により、かかり木の処理を速やかに行うことができない場合、当該処理の作業従事者以外の労働者がかかり木に接近することがないよう立入りを禁止していますか？ | □
７ | （かかり木の処理 ②） ⇒ 裏面・図３～図５参照 「かかり木にかかられている立木の伐倒」（図３）、「かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒（浴びせ倒し）」（図４）及び「かかっている木の元玉切り」（図５）することを禁止していますか？ | □
８ | （特別教育） 「伐木等の業務に係る特別教育」を実施していますか？ 注）令和２年８月１日施行の省令改正前の労働安全衛生規則第36条８号（大径木等）及び同規則第36条８号の２（チェーンソーを用いて行う立木の伐木等）の特別教育受講者は、補講が必要となります。 | □
９ | （下肢の保護） 伐木作業時に、下肢を保護する切創防止用保護衣（防護ズボン、チャップス等）を着用させていますか？ | □
10 | （緊急連絡体制の整備） 労働災害が発生した時などの緊急時の連絡体制が整備されていますか？ | □
“労災による死亡者を、悲しみをゼロに”
（令和５年１月更新）
伐木作業における労働災害防止チェックリスト
伐木作業における悲惨な労働災害を撲滅するため、今一度、次の事項について安全確認をお願いします。
長野労働局 ・ 労働基準監督署
・チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン
・林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン 参照

## Slide 2
（図１） 受け口、追い口等の関係図
（図２） 立入禁止の範囲
（図３） かかられている立木の伐倒
（図４） かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒
（浴びせ倒し）
（図５） かかっている木の元玉切り